Opis przedmiotu zamówienia

na zakup  fabrycznie nowego (rok produkcji 2015) samochodu  ciężarowego do odbioru

i transportu odpadów komunalnych  o poj. 7 m³ .

I. Wymagania ogólne:

1. Pojazd  musi  posiadać kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP.

2. Pojazd  należy  dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego.

3. Przekazanie kompletnego  pojazdu do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo-

odbiorczym, po przeprowadzeniu prób u Zamawiającego.

4. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty

(w  języku polskim) :

a) instrukcję obsługi podwozia,

b) instrukcję obsługi zabudowy wraz ze schematem elektrycznym i hydraulicznym

oraz katalog części zamiennych zabudowy.

5. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zapewni szkolenie pracowników ZGKiM                          w  zakresie obsługi i konserwacji pojazdu.

6. Minimalny  okres  gwarancji  na  podwozie – 3 lata, na  nadwozie  pojazdu  - 2 lata .

7. Naprawy gwarancyjne dostarczonego pojazdu będą dokonywane w ciągu 48 godzin

od chwili zgłoszenia (telefon, faks lub poczta elektroniczna).

8. Serwis autoryzowany podwozia pojazdu  w odległości nie większej niż 30 km od siedziby

Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojeździe rejestratora GPS i sondy paliwa.

Urządzenia muszą być kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego

systemem do zarządzania  flotą pojazdów przez firmę ELTE  GPS Sp. z o.o.

ul. Medyczna 13, 30-688 Kraków

II. Parametry techniczne:

A. Kolorystyka samochodu (lakierowanie fabryczne) winna być wg  RAL – K7:

- kabina samochodu	 – kolor pomarańczowy  2004,

- skrzynia ładunkowa 	 – kolor zielony  6016,

- odwłok 			 – kolor czerwony  3020.

B. Wymiary graniczne:

- długość całkowita – max. 6700 mm,

- wysokość całkowita wraz z osprzętem – max.  2850 mm,

- szerokość – max.  2000 mm,

- masa pojazdu – max. 5830 kg.

C. Podwozie:

- podwozie fabrycznie nowe z roku produkcji 2015 z przygotowaniem pod śmieciarkę,

- dopuszczalna  masa  całkowita  8 - 9 ton,

- silnik o zapłonie samoczynnym  o mocy 140-150 KM, o pojemności max. 3000 cm³,

- norma emisji spalin  Euro 6,

- manualny regulator obrotów silnika,

- przystawka odbioru mocy do napędu pompy,

- rozstaw osi w przedziale 3300 - 3400 mm ,

- stabilizator tylnej osi,

- zawieszenie przednie i tylne na resorach parabolicznych,

- skrzynia biegów zautomatyzowana wyposażona w bieg pełzający

o przełożeniu  umożliwiający  manewrowanie z małymi prędkościami,

- kabina kierowcy 3 miejscowa,

- kabina kierowcy odchylana,

- fotel kierowcy komfortowy,

- wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne,

- kabina wyposażona w klimatyzację,

- wspomagany układ kierowniczy,

- regulacja  kolumny kierowniczej,

- hamulce tarczowe na obu osiach,

- system ABS,

- system kontroli trakcji (ESP),

- ogumienie 205/75 R17,5 , opony o bieżniku tradycyjnym z tyłu,

- koło zapasowe,

- pojemność zbiornika paliwa min.- 100 litrów,

- ogranicznik prędkości 90 km/h,

- przygotowanie wyjścia 24 V pod zabudowę,

- lusterka wsteczne  podgrzewane,

- wydłużone uchwyty lusterek,

- elektrycznie sterowane podnośniki szyb bocznych,

- centralny zamek,

- immobilizer fabryczny,

- tachograf cyfrowy,

- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o cofaniu,

- światła do jazdy dziennej,

- halogenowe światła przeciwmgłowe,

- radioodtwarzacz CD z instalacja radiową , głośnikami i anteną,

- wykładziny winylowe,

- zamykany schowek na rękawiczki,

- lampa  ostrzegawcza LED  (belka)  zamontowana  na  dachu  kabiny,

- boczne osłony przeciw najazdowe,

D. Zabudowa:

- nadwozie śmieciarki z urządzeniem zasypowym tylnym, fabrycznie nowe , wyprodukowane  w 2015 roku,

- skrzynia ładunkowa o przekroju owalnym o pojemności maksymalnie 7 m³,

- boki skrzyni ładunkowej wykonane z pełnych arkuszy blachy ze stali  o grubości

min. 3 mm,

- dno skrzyni ładunkowej wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej

( np. typu Hardox lub równoważnej)  w kształcie umożliwiającym łatwe gromadzenie

i odprowadzanie odcieków z odpadów, kształt owalny lub w kształcie tzw.  „kila”, grubość podłogi min. 3 mm,

- dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy typu Hardox 400 lub równoważnej o grubości min. 5 mm, elementy boczne odwłoka wykonane z blachy

typu Hardox 400 lub równoważnej o grubości min. 6 m

- pojemność wanny zasypowej – min. 1m³,

- siłowniki otwierania odwłoka zamontowane na bokach zabudowy,

- funkcja oczyszczania wanny zasypowej podczas wyładunku,

- liniowy mechanizm ugniatania odpadów,

- podczas procesu opróżniania śmieciarki płyta wypychająca musi się wysuwać poza obrys skrzyni ładunkowej,

- prowadnice płyty wypychającej zamontowane na ścianach zabudowy,

- sterowanie płytą wypychającą ( wsuwanie / wysuwanie) z pulpitu sterowniczego

znajdującego się w kabinie kierowcy i za pomocą przycisków znajdujących się

na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej,

- wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą,

- zabudowa wyposażona maksymalnie w dwa  punkty smarne lub system centralnego smarowania,

- zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana,

- urządzenie zasypowe tylne z  uchwytem grzebieniowym umożliwiającym

opróżnianie pojemników o pojemnościach 80,110 (okrągłe),120,240 litrów,

- składane ramiona boczne z funkcją blokowania do opróżniania pojemników

czterokołowych o pojemności 1100 litrów,

- sterowanie urządzeniem zasypowym za pomocą przycisków,

- układ uwalniania zakleszczonych pojemników,

- mechanizm otwierania pokryw dla pojemników 1100 L z wypukłą pokrywą,

- regulacja siły zgniotu w zależności od rodzaju zbieranych odpadów,

- siłowniki prasy umieszczone na bokach zabudowy bez kontaktu z odpadami,

- zawór spustowy do odprowadzania odcieków z wanny zasypowej,

- wyłączniki bezpieczeństwa po prawej i lewej stronie odwłoka,

- automatyczne załączenie i wyłączenie pompy hydraulicznej,

- kamera z tyłu zabudowy wraz z kolorowym monitorem LCD min 7” w kabinie kierowcy. Automatyczne włączenie kamery po uruchomieniu samochodu,

- zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk,

- oświetlenie wg obowiązujących przepisów,

- reflektory robocze na odwłoku,

- belki boczne najazdowe,

- błotniki kół tylnych z fartuchami przeciw błotnymi,

- pasy odblaskowe na kabinie kierowcy  oraz na całej długości  zabudowy i na odwłoku.